## Slide 1: Đào tạo xe tự lái bằng phương pháp Học tăng cường thông qua môi trường giả lập
Nhóm 5: Nguyễn Đam Trường - 18021333
Nguyễn Hoàng Vũ - 18021435
Nguyễn Duy Hậu - 18020463

## Slide 2: Tổng quan: 01 03 02 04
Đặt vấn đề
Môi trường Carla
Đưa ra vấn đề cơ bản cho xe tự lái và hướng giải quyết
Giới thiệu về môi trường giả lập Carla
Thuật toán
Quá trình training và tối ưu thuật toán
Giới thiệu về thuật toán Proximal policy optimization
Training
Trình bày kết quả và nhận xét
Kết quả
05

## Slide 3: 01
Đặt vấn đề

## Slide 4: Vấn đề đưa ra:
Xe tự lái đã là một cái tên quá quen thuộc hiện nay, các xe tự lái phải đảm bảo an toàn và thoải mái cho người ngồi trong xe điều này dẫn đến các yêu cầu cao đối với xe tự lái đó là tránh vật cản, duy trì tốc độ, đi đúng làn đường, tuần thủ các biển báo, v.v…
Các phương pháp học máy cổ điển dường như đã không phù hợp với xe tự lái trong khi việc lái xe sẽ có nhiều trường hợp các yếu tố ngẫu nhiên như là xe khác đột nhiên thay đổi làn đường, chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện trên đường, người qua đường , thời tiết thay đổi thất thường... xảy ra buộc xe phải đưa ra hành động hợp lý ngay lập tức để phản ứng với môi trường xung quanh nhằm tối ưu quá trình di chuyền không gây tai nạn và thời gian ngắn nhất....

## Slide 5: Giải pháp đưa ra :
Sử dụng học tăng cường kết hợp với phương pháp học theo chương trình( curriculum learning ) trong môi trường mô phỏng Carla.
Đặc biệt sử dụng thuật toán Proximal Policy Optimization(PPO) đào tạo xe trong môi trường mô phỏng Carla.
Sử dụng thuật toán áp dụng sẽ làm tăng thời gian học hỏi tiết kiệm thời gian cũng như vấn đề tài chính

## Slide 6
2:Môi trường Giả lập Carla

## Slide 7: Các loại cảm biến được sử dụng
Camera RGB
Lấy hình ảnh từ môi trường liên tục.
Cảm biến gia tốc.
Đo tốc độ và góc quay của xe khi di chuyển.
IMU sensor
Collision sensor
Cảm biến va chạm.
Cho biết va trạm với môi trường

## Slide 8: States/Action/Rewards
Environment
Agent
Actions:
Ga hoặc phanh: Giá trị là 1 hoặc 0.
Góc lái: Được lấy giá trị trong [-1;+1]
Observation space:
Lấy 4 khung hình cuối của timesteps.

## Slide 9: Các điểm trừ khi va chạm vật khác nhau:
Con người
Nếu va chạm vào người đi đường sẽ bị trừ 1000 điểm
Ôtô
Nếu va chạm phải xe oto khi di chuyển sẽ bị trừ 500 điểm
Vật thể
Nếu va chạm vật thể khi di chuyển sẽ bị trừ 10 điểm

## Slide 10: Proximal policy optimization(PPO)
3

## Slide 11: Mục Đích
2
Được thiết kế ra với 3 mục tiêu chính:
+,Dễ áp dụng
+,Ổn định
+,Hiệu năng tốt
1
Giới hạn update của mạng chính sách
3
Khắc phục nhược điểm nhạy cảm với hyperparameter của các thuật toán actor-critic

## Slide 12: Cấu trúc PPO
Là thuật toán loại actor-critic nên sẽ có có cấu trúc điển hình của thuật toán này như sau:

## Slide 13: Hàm Loss
Critic
Actor
Với =
Và A là hàm advantage được tính như sau:
Với

## Slide 14: 4. Quá trình huấn luyện xe tự lái

## Slide 15: Cấu trúc của xe tự lái

## Slide 16: Xe được đào tạo trên một thị trấn duy nhất là thị trấn 3 trong Carla, một trong những thị trấn phức tạp nhất hiện có ở Carla. Có sự kết hợp của học theo chương trình và học tăng cường. Chia quá trình tự động lái thành 3 giai đoạn:
Stage_1
Stage_2
Stage_3
Điểm khởi đầu của xe lấy 10 điểm ngẫu nhiên trong môi trường và không có giao thông
Điểm khởi đầu của xe tăng lên 50 điểm ngẫu nhiên và có thêm 50 người đi bộ
50 điểm khởi đầu và có yếu tố thay đổi thời tiết, có 50 phương tiện và 50 người trong thị trấn
1
2
3

## Slide 17: 5. Kết Quả
XX DRIVER LICENSE XX
“Carla là một môi trường tuyệt vời để có thể luyện một tay lái với tôi.”
XX DRIVER LICENSE XX
XX.XXXX.XXX
HUMAN
RL
“Carla thực sự đã làm khó cho tôi rất nhiều trong quá trình tôi học hỏi để có thể điều khiển 1 chiếc xe.”
XX.XXXX.XXX

## Slide 18: Kết quả train trên thị trấn 3 sau 50 lần chạy thử 500 512
Episodes cho mỗi
lần học hỏi
Timestep trong
một Episodes

## Slide 19: Kết quả test trên thị trấn 3 sau 50 lần chạy thử

## Slide 20: Bảng kết quả

## Slide 21: Video kết quả

## Slide 22: THANKS
Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!
Chúc thầy và các bạn lái xe an toàn